## Slide 1: 3. Teoria błonowa

## Slide 2: Wstęp
Założenie o osiowej symetrii geometrii zbiornika, jego obciążenia oraz warunków podparcia jest w ogólności daleko idącą idealizacją. Jednak dla sporej grupy urządzeń technicznych takich jak zbiorniki ciśnieniowe czy silosy dopuszcza się przybliżenie osiowej symetrii. Pozwala to w sposób łatwy obliczać grubości ścianek projektowanych ustrojów. Jednocześnie wymusza wzmocnienie dodatkowymi elementami tych stref, w których występują efekty nie ujmowane teorią błonową.
Czasze balonów są przykładem ustroju pracującego w stanie błonowym!

## Slide 3: Geometria powłoki osiowosymetrycznej
Geometrię powłoki osiowosymetrycznej określa w zupełności wzór funkcji z(r). Obrót jej wykresu daje powierzchnię środkową powłoki (rys. 4). Grubość powłoki uważa się za wartość przypisaną do punktu powierzchni środkowej. Najczęściej jest ona stała albo zmienia się skokowo. Ważnymi parametrami powierzchni w punkcie są jej dwie krzywizny. Na rysunku 4 widać przecięcia K1 i K2 dowolnych wzajemnie prostopadłych płaszczyzn Π1 i Π2 z powierzchnią. Jeżeli płaszczyzna Π1 oznaczona odtąd jako Πp zawiera południk powierzchni (oraz oś z) a płaszczyzna Π2 oznaczona Πt jest do Πp prostopadła, wtedy krzywizny nazywają się odpowiednio południkową 1/ρp i obwodową 1/ρt . Geometryczna definicja krzywizny to odwrotność promienia krzywizny przecięcia powierzchni powłoki z dowolną płaszczyzną Π. Krzywizny 1/ρp i 1/ρt są krzywiznami głównymi – nie towarzyszy im tzw. skręcenie powierzchni.
Rys. 4. Geometria powłoki osiowosymetrycznej.

## Slide 4: Geometria powłoki osiowosymetrycznej
W ogólności promień krzywizny południkowej oblicza się ze wzoru znanego w geometrii różniczkowej *), a w praktyce dla typowych powłok dostaje się w danych zadania. Promień krzywizny obwodowej natomiast oblicza się z prostej formuły geometrycznej ρt = r/sinα (rys. 5). Tutaj α zawsze oznacza kąt między promieniem krzywizny obwodowej a osią z.
*) 1/ρp = w”/(1+(w’)2)3/2
Rys. 5. Oznaczenia parametrów geometrycznych powłoki.

## Slide 5: Naprężenia
Uproszczony obraz naprężeń w punkcie powłoki pokazany na rys. 6 przyjmuje się dzięki osiowej symetrii struktury i obciążenia ciśnieniem p. Brak składowej stycznej na kostce elementarnej wskazuje, że składowe normalne – południkowa σp i obwodowa σt są główne. Dodatkowo, jeśli powłoka jest cienka a ciśnienie stałe lub łagodnie zmienne, można założyć że naprężenia σp i σt są stałe wzdłuż grubości. Natomiast zmieniać się mogą wzdłuż południka.
Rys. 6. Obraz naprężeń w elemencie powłoki.

## Slide 6: Naprężenia
W dalszym ciągu należy wyprowadzić wzory do obliczenia naprężeń. Pierwszy z nich wynika z równania równowagi sił działających na kostkę w kierunku normalnej do powierzchni powłoki. Zapisaniu tego równania służy szkic z rys. 7. Po dodaniu na nim koniecznych parametrów geometrycznych i sprowadzeniu przestrzennej kostki do jej powierzchni środkowej łatwo zrzutować wszystkie obciążenia na normalną n.
Rys. 7. Układ sił sprowadzonych do powierzchni środkowej kostki.

## Slide 7: Naprężenia
-( σpδdst)(dsp/ρp) - ( σtδdsp)(dst/ρt) + p dsp dst = 0.
Postać pierwszego warunku równowagi jest następująca:
Po przekształceniu otrzymuje się tzw. równanie Laplace’a:
 | (15)
 | (15)

## Slide 8: Naprężenia
Drugie niezbędne do wyznaczenia naprężeń równanie wyraża równowagę sił na kierunek osi „z” jednej z dwóch części powłoki rozdzielonych bieżącym równoleżnikiem. Symboliczny układ tych sił przedstawia rys. 8.
Symbol P oznacza wypadkową siłę od dowolnie zmiennego po południku ciśnienia p. Omawiane równanie ma wtedy ogólną postać:
 | (16)
 | (16)
Rys. 8. Równowaga skończonego odcinka powłoki.

## Slide 9: Naprężenia
Z pomocą rysunku 9 można wyprowadzić wzór na wypadkową P.
 | (17)
 | (17)
W przypadku zbiorników gazu ciśnienie p jest stałe i wzór (17) przekształca się do postaci:
 | (18)
 | (18)
Rys. 9. Schemat do wyznaczenia wypadkowej siły od ciśnienia.

## Slide 10: Naprężenia
Wtedy siła wypadkowa od ciśnienia równa się iloczynowi tego ciśnienia przez pole bieżącego równoleżnika i nie zależy od kształtu południka (patrz rys. 9). W przypadku zbiornika z cieczą (hydrostatyczne ciśnienie liniowo zmienne) stosowana bywa inna niż według wzoru (17) metoda rozwiązania. Warunkowi równowagi będzie podlegała myślowo odcięta część zbiornika wraz z zawartą w tej części cieczą.
Ostatecznie równania (15) i (16) służą do obliczenia dwóch składowych głównych płaskiego stanu naprężenia. Zadanie zalicza się do kategorii statycznie wyznaczalnych o czym świadczy prostota rozwiązania. Niemniej jednak wymagany jest pewien komentarz dotyczący zarówno zastosowania w konkretnych zadaniach jak i ograniczeń teorii błonowej. Rysunek (10) przedstawia południk z szeregiem punktów szczególnych.

## Slide 11: Naprężenia
Rys. 10. Omówienie punktów szczególnych w powłoce.

## Slide 12: Naprężenia
Na całym odcinku DAC południka środek Op promienia krzywizny południkowej leży na zewnątrz. Wtedy do równania Laplace’a podstawia się wielkość ρp ze znakiem minus. W wierzchołku ostrym F stan naprężenia zanika, tzn. σp i σt są równe zero. Z kolei w gładkim wierzchołku B naprężenia σp i σt nie zanikają a ponadto są sobie równe i wynoszą:
ponieważ w wierzchołku B promienie krzywizny ρpB i ρtB są nierozróżnialne.

## Slide 13: Naprężenia
Wzory teorii błonowej nie obowiązują w otoczeniu punktów E i D południka. Wprawdzie południk w E i D jest gładki ale przeskoku doznaje promień krzywizny południkowej ρp (ukryta nieciągłość). Sytuację tą wyjaśnia rys. 11. Następuje przeskok naprężenia σt , odkształcenia εt oraz przeskok przyrostu promienia Δr . Ponieważ na ciągłej powierzchni płaszcza takie rozejście jest niemożliwe, brzegi z obu stron muszą się dogiąć, a to dowodzi istnienia korygującego naprężenia w otoczeniu E i D. Te dodatkowe naprężenia mają charakter wybitnie lokalny, ponadto oprócz części giętnej liniowo zmiennej po grubości generują korektę części błonowej. Strefa zaburzenia po każdej stronie ma szerokość rzędu |ρp’- ρp”|/(|ρp’|+|ρp”|).
Rys. 11. Ukryta nieciągłość odkształceń przy przeskoku ρp .

## Slide 14: Naprężenia
Punkt C z załomem południka to z kolei przypadek tzw. nieciągłości jawnej. Aby opisać grę sił w tym miejscu, należy wyizolować wąski pierścień obejmujący załom, jak pokazano na rysunku 12.
Rys. 12. Statyka załomu i pierścienia wzmacniającego.

## Slide 15: Naprężenia
Ujawnione na każdym z dwóch rozcięć oddziaływanie wynosi odpowiednio (σpδ)’ i (σpδ)” . Ich składowe w kierunku równoległym do osi zbiornika są sobie równe i wyrażają się wzorem: n’=n”=P/2πrC a ich działanie na pierścień znosi się. Natomiast wypadkowe obciążenie q=q’+q”=n’ctgα’+n”ctgα” stanowi realne obciążenie promieniowe pierścienia. Tak obliczony wydatek q nie może być prawidłowo przeniesiony, ponieważ współpracujące obszary płaszczy z oby stron nie dają wystarczającego pola przekroju. Dopiero wzmocnienie załomu dodatkowym pierścieniem o dostatecznie dużym polu AP daje pewność, że naprężenia w nim będą nie większe niż σP=qrC/AP . Tak wprowadzony pierścień wzmacniający daje obraz naprężeń w przylegających obszarach płaszczy zbliżony do błonowego ale nie likwiduje efektów zgięciowych. Zaburzenia te nie są jednak silne, tzn. nie spowodują zbyt dużych odkształceń, a w konsekwencji zniszczenia ustroju. W przeciwnym razie, bez wzmocnienia spiętrzenie naprężeń względem modelu błonowego byłoby rzędu .

## Slide 16: Pytania sprawdzające
Naprężenia południkowe σp i obwodowe σt:
  są stałe po grubości.
  są w przypadku kuli identyczne.
  są naprężeniami głównymi.
  mogą być zmienne wzdłuż południka.
Zaburzenia teorii błonowej występują:
  gdy wartość promienia południkowego wynosi ∞.
  w miejscach przeskoku promienia południkowego.
  w załomach.
  gdy promienie południkowy i obwodowy są takie same.
Pierścień usztywniający załom stożka i walca powoduje że wzory teorii błonowej dają w obydwu płaszczach wynik
  zgodny z rzeczywistością dla dowolnej wartości
  niezgodny z rzeczywistością dla dowolnej wartości
  zgodny z rzeczywistością dla bardzo dużych wartości
  niezgodny z rzeczywistością dla bardzo małych wartości
  pola przekroju pierścienia.
Wzory teorii błonowej zastosowane do obliczeń zbiorników cienkościennych dają stan naprężenia:
  zgodny z rzeczywistością na całej długości południka.
  zgodny z rzeczywistością w przeważającym obszarze południka.
  bliższy rzeczywistości w okolicy połączenia stożka z walcem niż połączenia walca z kulą.
  bliższy rzeczywistości w okolicy połączenia walca z kulą niż połączenia stożka z walcem.

## Slide 17: Zadanie
Zadanie do samodzielnego rozwiązania:
  Wyprowadź wzory na naprężenia południkowe σp i obwodowe σt dla zbiornika składającego się z kuli, stożka i walca (patrz rysunek obok) zakładając, że jedynym obciążeniem jest stałe ciśnienie p. Dla każdego przypadku przyjmij, że grubość powłoki to Promień kuli: R, promień walca: R, największy promień wodzący stożka: R, kąt wierzchołkowy stożka: 2α.
  Podpowiedź: skorzystaj ze wzorów (15) i (16) dostosowanych do każdego z przypadków!

## Slide 18: Pytania sprawdzające - odpowiedzi
Naprężenia południkowe σp i obwodowe σt:
  są stałe po grubości.
  są w przypadku kuli identyczne.
  są naprężeniami głównymi.
  mogą być zmienne wzdłuż południka.
Zaburzenia teorii błonowej występują:
  gdy wartość promienia południkowego wynosi ∞.
  w miejscach przeskoku promienia południkowego.
  w załomach.
  gdy promienie południkowy i obwodowy są takie same.
Pierścień usztywniający załom stożka i walca powoduje że wzory teorii błonowej dają w obydwu płaszczach wynik
  zgodny z rzeczywistością dla dowolnej wartości
  niezgodny z rzeczywistością dla dowolnej wartości
  zgodny z rzeczywistością dla bardzo dużych wartości
  niezgodny z rzeczywistością dla bardzo małych wartości
  pola przekroju pierścienia.
Wzory teorii błonowej zastosowane do obliczeń zbiorników cienkościennych dają stan naprężenia:
  zgodny z rzeczywistością na całej długości południka.
  zgodny z rzeczywistością w przeważającym obszarze południka.
  bliższy rzeczywistości w okolicy połączenia stożka z walcem niż połączenia walca z kulą.
  bliższy rzeczywistości w okolicy połączenia walca z kulą niż połączenia stożka z walcem.

## Slide 19: Pytania sprawdzające - odpowiedzi
Zadanie. Kula:
Walec:
Stożek:
, gdzie r jest promieniem stożka w danym przekroju.