## Slide 1
PRZEKŁADNIE ZĘBATE
Schemat układu przenoszenia napędu
PKM III.2a

## Slide 2
Dodatkowe przykłady układów przenoszenia napędu
Wózek elektryczny

## Slide 3
Winda z wciągarką cierną

## Slide 4
Winda z silnikiem hydraulicznym

## Slide 5
Układ napędu wciągarki linowej przemysłowej

## Slide 6
Układ napędu stołu szlifierki

## Slide 7
Rys. 233
wałek śmigła ogonowego
cięgło do sterowania skokiem
wałek pośredni
Przekładnia śmigła ogonowego
mechanizm śrubowy do sterowania skokiem
pierścień uszczelniający

## Slide 8
cięgnowa (pasowa lub łańcuchowa)
cierna
zębata walcowa
zębata stożkowa (kątowa)
zębata ślimakowa
f) zębata obiegowa (planetarna)
Rodzaje przekładni mechanicznych
f)

## Slide 9
Charakterystyki ogólne przekładni
Przełożenie
Ogólnie
i > 1 - reduktory
i < 1 - multiplikatory
Sprawność

## Slide 10
Przełożenia w jednym stopniu:
i = 1÷6
i = kilkadziesiąt – zębate ślimakowe i obiegowe
Sprawności:
η = 0,98÷0,99 - zębate (jeden stopień)
η = 0,94÷0,97 - pasowe
η = 0,45÷0,97 - ślimakowe
im większe przełożenie, tym mniejsza sprawność

## Slide 11
moc przenoszona
N = M ω [ kW]
moment obrotowy
M = N / ω [ kNm]
ω = 2π n / 60 [ rad/s ]
gdzie n [ obr/min]

## Slide 12
We współczesnych UPN – głównie przekładnie zębate !
Zalety:
- małe wymiary i mała masa
- małe straty energetyczne (duże sprawności)
- duża niezawodność
Wymiary gabarytowe kilkakrotnie mniejsze niż innych
przekładni o tej samej mocy i tym samym przełożeniu
Stosowanie w UPN innych rodzajów przekładni jest na ogół nieracjonalne (prócz szczególnych przypadków)

## Slide 13
Pary kół zębatych
Koła walcowe z zębami : a) prostymi, b) skośnymi, c) daszkowymi,
d) prostymi (jedno z kół – uzębienie wewnętrzne),
e) koło walcowe i zębatka ( z zębami prostymi),
koła stożkowe z zębami : f) prostymi, g) skośnymi, h) łukowymi

## Slide 14
Jednostopniowa przekładnia walcowa
z kołami o zębach skośnych

## Slide 15
Przekładnia ślimakowa

## Slide 17
ω2
ω1
ω2
ω1
Schematy rozwiązań konstrukcyjnych przekładni zębatych
Podział przekładni na:
- walcowe, o osiach równoległych
- stożkowe (kątowe), o osiach przecinających się
- ślimakowe, o osiach wichrowatych
walcowa dwustopniowa
walcowa dwustopniowa
dwudrożna

## Slide 18
ω1
ω2
stożkowa (kątowa)
satelita
jarzmo
satelita
koło
centralne
ruchome
koło centralne nieruchome
ω1
ω2
obiegowa (planetarna)
o ruchomych osiach kół

## Slide 19
ω1
ω2
ω1
ω2
walcowa dwustopniowa dwudrożna (o osiach stałych)
walcowa dwustopniowa obiegowa (o osiach ruchomych)

## Slide 20
ω1
ω2
ω2
ω1
ślimak
ślimacznica
przekładnia ślimakowa

## Slide 21
Ogólne cechy zębów
zęby proste i zęby skośne
w kołach walcowych
zęby proste, skośne i łukowe w kołach stożkowych

## Slide 22
Kształt boku zęba zarys zęba
zarys
i ≠ const
przy ω1 = const
jeśli zarysy niesprzężone

## Slide 23
zarys
Kształt boku zęba zarys zęba

## Slide 24
Stałość przełożenia, zarysy sprzężone
zarys
Kształt boku zęba zarys zęba
i = const
przy ω1 = const

## Slide 25
sprzęgło cierne
silnik
sprzęgło luźne
zębate
bęben
z4
z1
z2
z3
ω1
Schemat układu napędu we wciągarce linowej (widok z góry)
Przykład rozwiązania konstrukcyjnego
przekładni dwustopniowej

## Slide 26
Zespół wałka pośredniego przekładni wciągarki linowej
(rysunek techniczny)
z4
z1
z2
z3

## Slide 27
Przykład rozwiązania
konstrukcyjnego przekładni dwustopniowej (rysunek
techniczny)
!